ОАО «Сибэлтранссервис»

Краткое технико-экономическое обоснование проекта по организации серийного производства троллейбусов с большим автономным ходом на литий-ионных аккумуляторных батареях

Новосибирск 2011г.

1. Краткое обоснование необходимости развития электротранспорта.

Частые энергетические кризисы, постоянный, опережающий другие источники энергии, рост цен на углеводородные источники энергии, сбои в их поставках, более низкий их коэффициент полезного действия, бурно нарастающее снижение показателя потребности углеводородного топлива к их запасам, являются главными причинами ведения ведущими мировыми флагманами автомобилестроения США, Японии, Германии, Франции, Китая, Кореи, интенсивных разработок по созданию транспортных средств массового спроса, работающих на электрической тяге.

Накапливается опыт развития гибридных видов транспортных средств и в РФ. Русэлпром, Автоваз, группа «Онэксим» с гибридом на базе «Е-центра» и др. не только участвуют в проектировании и разработке, таких транспортных средств, но и создают их опытные образцы. Исследованиями режимов работы гибридных транспортных средств занимаются более десяти лет в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). По мнению специалистов этого университета уже в ближайшие 10-20 лет электромобили и электробусы найдут самое широкое практическое применение в мире.

Основными задачами создания электромобилей и электробусов являются создание мощных, энергоемких накопителей энергии и зарядных электростанций. Промежуточным транспортным средством между автобусом и электробусом должен стать троллейбус с большим автономным ходом, который и при массовом использовании электробусов будет всегда применяться по причине экономической целесообразности, так как всегда будет дешевле электробусов. На первом этапе появления электробусов функции зарядных станций могут выполнять существующие контактно-кабельные линии городского электрического транспорта (ГЭТа).

В связи с чем, уже сейчас необходимо начать работу по подготовке энергосистем ГЭТа и страны в целом, а так же сервисных центров, специалистов, всей инфраструктуры связанной с городским электрическим транспортом.

2. Существующие источники энергетических установок электромобилей и электробусов.

Существует 3 вида возможных источников энергопитания электромобилей. Это супер аккумуляторы, супер конденсаторы и дизель электростанции. В настоящее время созданы десятки различных марок и моделей электромобилей. В Китае нашли применение электробусы на литий-ионных аккумуляторах (ЛИА). В Европе широкое распространение нашел троллейбус с дизель электростанцией. Однако все эти транспортные средства не нашли широкого применения в мире по ряду причин. Электробусы на супер конденсаторах быстро заряжаются и быстро разряжаются, то есть удаление от зарядной станции не большое –  2-3 км. Электробусы на ЛИА имеют большую цену, из-за высокой стоимости аккумуляторов, цена электробуса 500,0 тыс. – 700,0 тыс. долларов США. Вес батареи ЛИА 3,5 т., дальность поездки без подзарядки примерно 150-180 км. Время зарядки 1,5-2,0 часа большими токами, что требует развитых мощных электрокабельных линий. Электробусы с дизель электростанцией не решают проблему экологии и мало эффективны с энергетической точки зрения так как повышение КПД сжигания дизельного топлива уничтожается потерями за счет КПД электростанции. Тем не менее, по мнению большинства экспертов будущее автомобилестроения за электрическими видами транспорта. С открытием в начале этого века высоких показателей по проводимости у железо фосфата лития в совокупности с нано технологиями нанесения на катод углерода открылись новые перспективы в развитии электромобилестроения.

3. Описание предлагаемого проекта.

На данном этапе научно-технического развития основные вопросы применения накопителей энергии (НЭ) на транспорте связаны с обоснованием и выбором источника энергии, а также режимами его функционирования.

В Новосибирской области в этом году заканчивается строительство крупного завода по производству силовых литий-ионных аккумуляторов, изготовление которых основано на нано технологиях нанесения углерода на катод.

В городе создана научно-промышленная группа под руководством 1-го заместителя мэра Новосибирска Ксензова А.Е. В эту группу входят специалисты и научные кадры Новосибирского завода химических концентратов, Научно исследовательского института химии твердого тела Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного технического университета, Управления пассажирских перевозок мэрии, ООО Научно-производственная фирма «Арс-Терм», ООО Научно-производственная фирма «Ирбис» ОАО «Сибэлтранссервис», ООО «Сибирский троллейбус» и другие организации. В рамках работы этой группы на производственной базе ОАО «Сибэлтранссервис» создан опытный образец транспортного средства способного передвигаться в режимах троллейбуса и электробуса с питанием от батареи литий-ионных аккумуляторов.

Пробег опытного образца в режиме электробуса составил 39 км. при снаряженной массе и 28 км. При полной массе троллейбуса.

После пробега в режиме электробуса троллейбус, двигаясь под контактной сетью, производит подзаряд аккумуляторов. При торможении в режиме троллейбуса и электробуса кинетическая энергия превращается в электрическую и идет на подзаряд аккумуляторов.

Большой автономный ход троллейбуса обеспечивается установкой под полом троллейбуса СТ-6217 батареи литий-ионных аккумуляторов (ЛИА), состоящей из 168 аккумуляторов. Емкость аккумуляторов 90 А*час. Вес батареи 480 кг. Цена комплекта аккумуляторов 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей. Ориентировочная цена троллейбуса СТ-6217 с такой энергетической установкой производства ОАО «Сибэлтранссервис» составляет 7,5 млн. руб. Срок службы аккумуляторов зависит от условий эксплуатации. Рекомендации по эксплуатации дает завод изготовитель троллейбуса, после ознакомления с маршрутом и условиями эксплуатации. Срок службы аккумуляторов зависит от количества циклов, а количество циклов от степени разрядов во время циклов. При условиях эксплуатации при которых разряд аккумуляторов достигает 50-60%, то есть отклонение от контактной сети на 15 км., срок службы будет составлять 8000-10000 циклов или 4-5 года, чем меньше дальность автономного хода, тем больше срок службы аккумуляторов. Все эксплуатационные показатели могут быть увеличены за счет выбора более емких аккумуляторов.

Важно отметить и то, что изготовленный опытный образец троллейбуса СТ-6217 имеет наиболее оптимальные показатели веса и стоимости аккумуляторов на 1 т*км пробега транспортного средства.

Изготовление опытного образца троллейбуса позволило сделать заключение о целесообразности начала массовой эксплуатации троллейбусов с большим автономным ходом на ЛИА, как переходной модели транспортного средства от автомобиля к электробусу.

Начало их эксплуатации позволит дать оценку существующих систем электроснабжения городского электрического транспорта (ГЭТ) выработать организационно-технические мероприятия по более эффективному их использованию, а так же позволит обеспечивать в плановом порядке подготовку всей инфраструктуры обеспечивающей массовую эксплуатацию электрического транспорта.

Важным экономическим показателем является долговечность работы ЛИА. Определение наиболее оптимальных режимов функционирования применяемых накопителей энергии должно производиться с помощью опытной эксплуатации в реальной улично-дорожной обстановке на протяжении всего срока их эксплуатации. С этой целью первые партии выпускаемых троллейбусов с ЛИА должны обеспечивать различные условия эксплуатации ЛИА.

Анализ режимов функционирования применяемых накопителей энергии должен производиться программно, иметь необходимую научную подготовку. По результатам анализа завод изготовитель подвижного состава должен технически обеспечить максимально эффективный режим работы источника энергии, обеспечивая этим максимально длительный срок его эксплуатации.

4. Достоинства предлагаемого проекта.

1. Электроподвижной состав приобретает свойство автономного хода и повышенную маневренность, что позволит:

- проезжать спецчасти  контактной сети (стрелки, пересечения) на большой скорости с опущенными токоприемниками, появляется возможность убрать контактную сеть и ее спецчасти с отдельных улиц, площадей;

- продлить существующие троллейбусные маршруты на 10-15 км;

- расширить троллейбусную маршрутную сеть за счет возможности передвижения от одной троллейбусной линии к другой.

2. Автобусы, на маршрутах имеющих частично общую трассу с троллейбусами, можно заменить на троллейбусы.

3. Движение под контактной сетью троллейбуса с ЛИА предоставляет постоянно действующего потребителя, в виде заряжающихся ЛИА, энергией рекуперируемой в сеть самим троллейбусом и другими троллейбусами при торможении. Это позволит экономить до 20% тяговой электроэнергии. Общая экономия тяговой электроэнергии, с учетом экономии на ликвидации балластных пуско-тормозных сопротивлениях, по самым скромным подсчетам, составит около 50%.

4. Развитие маршрутной сети экологически чистого вида транспорта не потребует никаких финансовых затрат (не нужны контактно-кабельные линии и тяговые подстанции). Предоставляется возможность повысить энерго и экономическую эффективность использования существующих контактно-кабельных линий и сооружений ГЭТа.

5. Предоставляет возможность создания и развития инфраструктуры, обеспечивающей эксплуатацию будущих электромобилей и электробусов.

6. Энергосистемы регионов и страны подвергнутся оценке, будут выработаны организационно-технические мероприятия к их наиболее эффективной эксплуатации и подготовки для массовой эксплуатации электрического транспорта.

5. Возможности экономии энергоресурсов, повышения энергоэффективности энергосистем.

Внедрение троллейбусов с ЛИА и энергосберегающими электронными приводами позволит в значительной степени экономить вырабатываемую электроэнергию, а так же повысит энергоэффективность существующих контактно-кабельных линий ГЭТа, энергосистем, электростанций, всей энергосистемы страны, послужит толчком к ее развитию, а вместе с тем развитию экономики страны.

5.1. Экономия электроэнергии за счет рекуперации.

В настоящий момент троллейбусы с электронным приводом могут рекуперировать энергию в сеть, превращая кинетическую энергию движения в электрическую. Однако потребление этой энергии возможно только при временном совпадении процесса потребления энергии другим троллейбусом находящимся на данном участке контактной сети (фидере). Практическая экономия в расчетах с применением вероятностных методик оценивается в 15-20% от всей рекуперированной энергии. В троллейбусах с реостатно-контакторными системами управления рекуперирование энергии в сеть вообще не возможно и при гашении кинетической энергии троллейбуса, приобретенной им при разгоне, генерируемые двигателем токи гасятся на тормозных сопротивлениях и превращаются в тепло. Тормозные токи в существующих моделях троллейбусов составляют от 0 до 200 А. Учитывая, что троллейбус с ЛИА  потребляет ток заряда 45А. можно сказать, что находящийся в единственном числе на фидере троллейбус с ЛИА с экономит 5-6%  собственной потребленной на разгон электроэнергии. В случае отсутствия негативного воздействия на катоды пиковых зарядных токов или нахождения на фидере 5-6 троллейбусов это экономия может быть доведена до 25-30%.

По данным Муниципального казённого предприятия «Горэлектротранспорт» г. Новосибирска потребление  на 1 км. пробега у троллейбуса составляет 3,2 кВт*час при наличии всего лишь 20% подвижного состава с энергоэффективными электронными приводами. Учитывая, что троллейбус с энергоэффективным приводом потребляет на 30% электроэнергии меньше чем троллейбусы с реостатно-контакторной системой управления, можно сказать, что троллейбус с электронной системой управления потребляет с учетом потерь в линиях 2,4 кВт*час на км. пробега. Значит при максимально благоприятном стечении обстоятельств троллейбус с ЛИА может экономить дополнительно 0,6 кВт*час на 1 км. пробега. То есть затраты у троллейбуса с ЛИА с учетом потерь в линиях на 1 км. 1,8 квт* час.  без учета потерь 1,2 квт*час.

Учитывая, что троллейбус в год проходит 50-60 тыс. км. Дополнительная экономия составит 50 000 * 0,6 * 2руб. 50 коп. = 75 000 руб.

5.2. Экономия за счет повышения эффективности энергосистем, контактно-кабельных линий подлежит более глубокому анализу существующих показателей их эксплуатации и должны осуществляться после проведения специальных расчетов энергосистем.

5.3. Экономия энергоресурсов за счет замены части автобусов на троллейбусы с большим автономным ходом.

Замена автобуса имеющего на 50-60% общую трассу с троллейбусной маршрутной сетью экономична по следующим факторам:

- позволяет экономить на стоимости энергетической составляющей себестоимости перевозки пассажиров;

- позволяет увеличить плотность подвижного состава на фидере и за счет этого увеличивает экономию электроэнергии за счет увеличения потребления рекуперированной электроэнергии при торможении;

- повышает энергоэффективность в целом существующих энергосистем;

- снижает эксплуатационные затраты за счет большей надежности и долговечности троллейбуса;

норм Согласно расхода бензина и дизельного топлива установленных распоряжениями Минтранса России № АМ-23-Р от 14 марта 2008 года, расход топлива у автобусов марки ЛИАЗ-5256 равен в среднем 45 литров на 100 км. Расход электроэнергии у троллейбуса с учетом расхода энергии на заряд ЛИА составляет 1,8 кВт*час на 1 км. пробега.

Энергетическая составляющая на 1 км. пробега у автобуса составляет 45л. * 25 руб. / 100 км. = 11 руб. 25 коп.

Энергетическая составляющая у троллейбуса на 1км. пробега составит 1,8 кВт*час * 2,5 руб. = 4 руб. 50 коп.

Экономия в год на одном транспортном средстве составит:

(11,25 – 4,5) * 50 000 км. = 337 500 руб.

Приведенные расчетные величины не учитывают экономий, достигаемых за счет повышения эффективности использования энергосистем.

6. Цель проекта.

Проект имеет многоцелевое значение. Цели подразделяются на общегосударственные и местного значения.

Общегосударственными целями являются:

- подготовка различных энергосистем к массовой эксплуатации электрического транспорта;

- разработка эффективного, экономичного, надежного, конкурентно способного на мировых рынках транспортного средства являющегося переходящей моделью между троллейбусом и электробусом;

- сдерживание роста себестоимости перевозки пассажиров на городских маршрутах и как следствие сдерживание тарифов на транспортные услуги и вместе с этим сдерживание социальной напряженности в городах страны;

Целями местного значения являются:

- возможность продления существующих троллейбусных маршрутов без строительства контактно-кабельных линий и тяговых подстанций на 10-15 км., увеличивая тем самым долю экологически чистого, экономически более эффективного транспорта;

- возможность замены части автобусов на городских маршрутах, которые на 50-60 % имеют общую трассу с троллейбусными маршрутами;

- возможность в средних городах построить эффективные структурные вылетные троллейбусные линии с целью внедрения экологически чистого троллейбусного транспорта, как основного вида городского пассажирского транспорта большой вместимости 
(временно отказаться в этих городах от планов строительства метрополитенов).

- предоставляется возможность повысить энергоэффективность существующих систем энергоснабжения, а вместе  с тем, экономическую эффективность основных фондов ГЭТа;

- на базе существующих энергосистем ГЭТа развить сеть зарядных станций для будущих электробусов и электромобилей;

7. Потребители и характеристики сбытовой политики.

Потребители троллейбусов с большим автономным ходом могут быть администрации городов, в которых уже сейчас имеются троллейбусные сети. Предполагается производить замену морально и физически устаревшего подвижного состава с учетом потребности в использовании троллейбусов в режимах электробуса (автономного хода). В России 10,0 тыс. троллейбусов эксплуатируется в 87 городах. 5,5 тыс. из них требуют замены в порядке естественного воспроизводства.

Предполагается двойной прирост инвентарного парка троллейбусов за счет увеличения протяженности маршрутов без строительства контактной сети и замены части автобусов на троллейбусы.

Достаточно объемной представляется возможность экспорта троллейбусов в страны, где уже имеются троллейбусы. Ниже приводится таблица, в которой указаны страны и объемы рынка. Считаем возможным экспортировать троллейбусные комплекты в страны, где наша страна производит строительство атомных электростанций.

Предполагаемый объем ежегодных продаж троллейбусов с большим автономным ходом 1000-1500 единиц. На сумму 7-10,5 млрд. руб.

Однако следует отметить, что приобретение подвижного состава без государственной поддержки в значительной степени ограничено и может привести к полной остановке заводов отечественного автопрома.

8. План продвижения проекта.

Достигнутые показатели опытного образца троллейбуса СТ-6217 позволяют утверждать о возможности его широкого применения на городских маршрутах.

Учитывая масштабность новизны, оригинальности созданного транспортного средства и практической сложности замены существующего парка троллейбусов на троллейбусы с большим автономным ходом дальнейшее продвижение проекта требует на первом этапе принятия принципиальных решений и должно осуществляться по двум направлениям:

- создание новых муниципальных троллейбусных маршрутов имеющих участки без контактной сети;

- создание частных троллейбусных маршрутов, либо маршрутов со смешанными формами собственности.

Прирост электротранспортных средств за счет применения троллейбусов с большим автономным ходом должен иметь программный подход и должен включать в себя ниже следующие основные разделы.

- Расчет пропускных возможностей существующих контактно-кабельных линий определение технических мероприятий увеличивающих их пропускную способность.

- Создание комплексных маршрутных схем в крупных городах и их агломерациях.

- Создание реальных маршрутов с использованием троллейбусов с большим автономных ходом.

- Опытная эксплуатация троллейбусов с большим автономным ходом создание более совершенного транспортного средства на электрической тяге.

Осуществление всех этих этапов может осуществляться последовательно.  Сначала в одном городе, затем в рамках Сибирского и Дальневосточных Федеральных округов и в масштабе всей страны.

Для достижения реальных практических результатов необходима Федеральная программа по развитию городского электрического транспорта как основного вида транспорта в городских пассажирских перевозках.

Федеральная программа должна предусматривать и мероприятия значительно превышающие эксплуатационную скорость трамвая и троллейбуса основным из которых должно быть строительство транспортных развязок в крупных промышленных центрах страны.

Генеральный директор                                            С.И. Парфенов